###### P R I E M Y S E L N É   E T I K E T O V A C I E   V Á H Y   D I G I

#### Výrobca: TERAOKA, Japonsko, Anglicko

### Etiketovacia váha DPS-4600

Váha pre priemysel – balíčkárne, rozrábky a zázemie supermarketov s manuálnou aplikáciou etikiet

Váha DPS-4600 má prednosti: komfortné ovládanie a programovanie váhy z farebného dotykového 260mm displeja vynikajúce parametre tlačiarne , šírka tlače 80mm, dĺžka tlače na etiketu do 150mm programovanie cez TOUCHSCREEN, externú IBM klávesnicu alebo z PC cez RS-232, ethernet plán produkcie a jej štatistika na displeji zadanie cieľových limitov pre hmotnosť a počet balíčkov pre 1 súvislú dávku balíčkov tovaru etiketovačka na kusový tovar DPS-4600 – FAREBNÝ TOUCHSCREEN Tlač etikety do 80x150mm Technické parametre: váživosť / dielik, kg / g delený rozsah 6/15kg, e= 2/5g displej 260mm farebný dotykový TFT LCD displej rozmer vážiacej plošiny 342 x 285mm rýchlosť tlače, šírka tlače 60-140 mm/s, 80mm čiarový kód EAN a UPC, cenové, kusové a hmotnostné – i nad 100kg komunikácia RS-232 pre skener, RS-232 pre PC, IBM klávesnica, ethernet pamäť 4MBy - 3.000 PLU, 2000 ingrediencií, 80 reklamných správ, 50 tlačových formátov etikiet, 25 textov, 100 obrázkov + rozmery váhy 638 x 342(š) x 635 (v)mm funkcie nulovanie, tára, výpočet ceny, baliaci automatický režim, a iné. položky tlače na etiketu TEXTY, jednotková cena, celková cena, hmotnosť/počet kusov, tára, čiarový kód, zľava, názov tovaru, ingrediencie, špeciálne správy, dátum balenia, čas balenia, dátum predaja, čas predaja, dátum spotreby, názov obchodu, logo, obrázok atď. dotlač a potlač etikiet tlačené údaje majú umiestnenie, otočenie, rozsah a veľkosť podľa potreby, maximálna etiketa je 80x150mm materiál nerez + plast napájanie AC 220-240V, 50/60Hz príkon 140W pracovná teplota -10°C až 40°C tlačiareň Termo, návin etikiet na kotúči 190mm, dutinka 42/70mm voliteľne 2 tlačiarne etikiet Ceny: od 155.000 Sk + DPH Súbory na stiahnutie DPS4600eng.pdf, DPS4600sk.pdf

Popis zariadenia:

Táto váha je vzhľadom na svoju konštrukciu a na svoje vlastnosti určená predovšetkým do výrobných a baliacich prevádzok. Vyniká svojou dlhou životnosťou, spoľahlivosťou a odolnosťou voči tvrdým prevádzkovým podmienkam. Ovládanie váhy, pri vysokom komforte obsluhy, nevyžaduje takmer žiadne zaškolenie operátorov. Obsluha váhy sa vykonáva pomocou farebného dotykového displeja, na ktorom si užívateľ sám nastaví príslušnú položku a údaje, ktoré majú byť vytlačené. Tlačiareň môže tlačiť etikety pre vážený tovar, ale aj pre kusový tovar. Všetky údaje na etiketách môžu byť opäť ľubovolne usporiadané podľa želania používateľa. Ak bude váha používaná na váženie balíčkov, ktoré budú distribuované v prepravkách a kartónoch podľa objednávok zákazníkov, je možné s výhodou využívať automatické vydávanie súčtových etikiet (najskôr pre rôzne debny - subtotálova etiketa, potom aj na palety – grandtotálova etiketa.)

Po ukončení dennej, alebo týždennej prevádzky je možné vytlačiť súhrnné totály jednotlivých položiek i kumulovaných hodnôt. Režim súhrnných výsledkov umožňuje sledovať na displeji využívanie váhy v jednotlivých hodinách pracovnej smeny a jeho grafické znázornenie. Rôzne úrovne prístupu do váhy je možné zakódovať tak, aby nepovolaní nemohli prezerať, či meniť príslušné údaje.

DPS-4600

TWIN PRINTER

Váš dodávateľ a servisná organizácia:

|  | OZ SERVIS Miletičova 72, 821 09 Bratislava Tel.: 02/5341 2335, 0905-561 523, 0903-897 798 Fax/zázn.: 02/5363 2700 ozservis@ozservis.sk, www.ozservis.sk |
| --- | --- |